Wydział Inwestycji                                               		       	Kołobrzeg, 2009-07-23

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I-7041-9/2006

Wg rozdzielnika

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Tarnopolskiej i ul. Grodzieńskiej w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja nawierzchni dróg na osiedlu Podczele”

Pytania i odpowiedzi nr I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytanie wykonawcy:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót pozycja nr 18 – prosimy o wskazanie jak należy zagospodarować ziemię urodzajną uzyskaną z humusowania?

Odpowiedź:

Sposób zagospodarowania ziemi urodzajnej uzyskanej z humusowania zostanie wskazany Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia robót.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wskazanie miejsca składowania materiałów z rozbiórki.

Odpowiedź:

Materiał z rozbiórki należy składować na składowisku Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie charakterystyki kostki I-STON i ewentualne wskazanie producenta.

Odpowiedź:

Kostka betonowa brukowa w kształcie według Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nr D-05.03.23a „Nawierzchnia  z  betonowej  kostki  brukowej  dla  dróg  i  ulic  lokalnych oraz  placów  i  chodników”, kategoria B „BEHATON”. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta kostki.

Pytanie nr 4:

Przekroje konstrukcyjne dla ławy betonowej przy przebudowie jezdni pokazują ławę z oporem, natomiast w przedmiarze objętość ławy podana jest bez oporu bocznego. Prosimy o sprecyzowanie objętości betonu w 1 mb ławy.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia poniżej wyliczenia dotyczące objętości betonu w 1 mb ławy:

- krawężnik betonowy: 0,25 x 0,25 x 1,0 = 0,0625 m3 / mb ławy

- opornik granitowy 12 x 30 cm – przestawiany: 0,15 x 0,25 x 1,0 = 0,0375 m3 / mb ławy

Z poważaniem

/ Naczelnik Wydziału Inwestycji /

Opracowała: mgr inż. Agnieszka Budner - Grzegorczyk, podinspektor Wydziału Inwestycji, tel. 094 35 51 604