CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

I.    Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II.   Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Przebudowa ul. Tarnopolskiej i ul. Grodzieńskiej w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja nawierzchni dróg na osiedlu Podczele”

W ramach zamówienia należy wykonać :

1. Przebudowę ulic obejmującą m.in.:

- przebudowę jezdni, w tym min.:

roboty rozbiórkowe nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 3 cm – 120,00 m²

roboty rozbiórkowe podbudowy betonowej o gr. 12 cm - 120,00 m²

przestawienie krawężników kamiennych – 638,06 m²

ława betonowa z oporem pod krawężniki – 23,928 m³

wyrównanie mechanicznie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową – 144,267 t

jezdnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową – 2 860,275 m2

- przebudowę i budowę chodników, w tym min:

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15 cm – 437,25 m²

rozebranie obrzeży – 238,5 m²

rozebranie mechaniczne nawierzchni – 455,00 m²

obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm – 539,00 m

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 898,00 m²

- odwodnienie ulicy, w tym min:

roboty ziemne

czyszczenie studzienek ściekowych istniejących – 8 szt.

studzienki ściekowe uliczne o śr. 500 mm -  3 szt.

kanały z rur PCV d = 160 mm -    22,50 m

- oznakowanie i urządzenia zabezpieczające , w tym min:

słupki znaków drogowych – 25 szt.

przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych – 27 szt.

malowanie mechaniczne linii na krzyżowaniach i przejściach dla pieszych (grubowarstwowo) – 51 m²

- roboty naprawczo - konserwacyjne, w tym min:

regulacja kratek ściekowych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek telefonicznych

wykonanie trawników dywanowych siewem – 1230 m²

przestawienie słupów oświetleniowych – 4 szt.

- budowę miejsc parkingowych z drogą dojazdową, w tym min:

rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 3 cm – 165,00 m²

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej – 329,00 m²

krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm – 223,980 m

warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego – 390,000 m²

nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych – 574 m²

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – 390 m²

- budowę zatoki postojowych i autobusowej, w tym min:

ława betonowa z oporem pod krawężniki – 329,00m²

krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm – 101,280 m

warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego – 296,720m²

zatoki i parkingi  z kostki brukowej betonowej – 296,720m²

2.	Naprawę sieci kanalizacji deszczowej w zakresie pasa drogowego ul. Tarnopolskiej (odcinek od ul. Kresowej do ul. Grodzieńskiej) oraz ul. Grodzieńskiej obejmującą m.in.:

- wymianę przykanalików o złym stanie:

wykopy i przekopy pod przykanaliki i wpusty – 30,855 m3

podłoża pod kanały z materiałów sypkich – 16,50 m²

ułożenie rurociągów z polichlorku winylu d=160 mm – 33,00 m

montaż adaptora d=160 mm – 14 szt.

zasypanie wykopów liniowych – 25,905 m²

wywiezienie ziemi (4,95 m3) i gruzu spryzmowanego (0,663 m3)

- bezwykopową  naprawę kolektora deszczowego:

naprawa kanalizacji deszczowej de 250 mm – 33 m

naprawa kanalizacji deszczowej de 300 mm – 13 m

- Dokumentację powykonawczą na poszczególne ulice.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem powierzchni wykonanych nawierzchni oraz rodzaju, długości i średnic sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach po zakończeniu zadania.

Uwagi !!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki (np. asfalt) Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności licząc od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

- Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania sporządzony wg elementów wymienionych w „Formularzu cenowym” (zał. Nr 3 do SIWZ); w układzie miesięcznym; w kwotach netto i brutto.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy                            i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.