CZĘŚĆ III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV – 71.32.00.00-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na remont obiektów mostowych w ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu  tj.  mostu na rz. Parsęta oraz mostu na kanale drzewnym.

Dokumentacja projektowa musi być  opracowana oddzielnie dla danego obiektu mostowego tj.

dokumentacja  na  remont obiektu  mostowego  na rzece Parsęta i  dokumentacja  projektowa na remont obiektu mostowego na kanale drzewnym  w tym:

- Uzyskanie wszelkich podkładów geodezyjnych potrzebnych do celów projektowych.

- Wykonanie niezbędnych badań geologicznych, hydrogeologicznych oraz geotechnicznych zgodnie z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” wydaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w 1998 roku.

- Ocena stanu technicznego obiektu mostowego

- Operat wodno-prawny na remont mostu

- Wykonanie inwentaryzacji obiektu mostowego

- Wykonanie dokumentacji projektowej ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

6.1 Opracowanie  projektu budowlanego dla wszystkich branż - w sześciu egzemplarzach +

zapis elektroniczny

6.2. Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż – w sześciu

egzemplarzach + zapis elektroniczny

  - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich

branż– wydruk w trzech egzemplarzach +  zapis elektroniczny

  - Opracowanie przedmiarów robót dla wszystkich branż – wydruk w trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny

6.5  Opracowanie docelowego projektu organizacji ruchu drogowego  -wydruk w trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny.

6.6  Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy.- wydruk w

trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny

6.7Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż (zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r- w sprawie określenia metod i podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz.1389) – wydruk  w dwóch egzemplarzach + zapis elektroniczny.

- Wykonanie wszystkich innych opracowań potrzebnych do realizacji robót budowlanych  oraz  wszelkich procedur formalno-prawnych.

Uwaga: Zamawiający oraz Wykonawca umieszczą w umowie osoby do wzajemnych kontaktów.

Wyżej wymieniony zakres należy wykonać dla każdego obiektu mostowego tj.  mostu na rz. Parsęta oraz mostu na kanale drzewnym.

II.Charakterystyka obiektów

Obiekt mostowy nad rzeką Parsęta

Most istniejący nad rzeką Parsętą  w ciągu drogi gminnej – ul. Łopuskiego w Kołobrzegu Obiekt został wykonany  prawdopodobnie w 1900 roku. Powierzchnia mostu 465,00 m2 .

Długość 46,50 m. Szerokość 10,00m. Dwuprzęsłowy belkowy, swobodnie podparty o rozpiętości przęseł 23,25m +23,25 m. Szerokość całkowita mostu 10,0 m w tym nawierzchnia asfaltowa 6,00 m, obiekt mostowy na terenie zabudowanym, posiada obustronne chodniki o szerokości 2,00 m. Poręcze ze stalowych elementów kutych. Konstrukcja ustroju niosącego – dźwigary stalowe w formie blachownicy nitowanej z pomostem żelbetowym na blachach stalowych nieckowatych . Podpory – przyczółki licowane z ciosami kamiennymi .Filar masywny pełnościenny licowany z ciosami z kamienia granitowego o posadowieniu nieznanym. Brzegi cieku wodnego umocnione w formie muru oporowego z cegły i kamienia.

Obiekt mostowy nad kanałem drzewnym.

Most istniejący nad kanałem drzewnym   w ciągu drogi gminnej – ul. Łopuskiego w Kołobrzegu. Obiekt został wykonany  prawdopodobnie przed 1945 r. Powierzchnia mostu 310,00 m2 . Długość mostu  31,00 m. Szerokość mostu  10,00 m. Dwuprzęsłowy belkowy, swobodnie podparty o rozpiętości przęseł 15,50m +15,50 m. Szerokość całkowita mostu 10,0 m w tym nawierzchnia asfaltowa 6,00 m, obiekt mostowy na terenie zabudowanym, posiada obustronne chodniki o szerokości 2,00 m. Balustrady na moście z płaskowników stalowych. Konstrukcja ustroju niosącego – dźwigary stalowe w formie blachownicy nitowanej z pomostem żelbetowym  stalowa z blachownic nitowanych . Podpory – przyczółki betonowe licowane kamieniem granitowym. Filar pełnościenny masywny licowany kamieniem.

III.Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta określa Ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym .Remont obiektów budowlanych należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas ich realizacji.

Zamawiający posiada  raport z przeglądu szczegółowego obiektów mostowych z 2008 roku.

Kserokopie wymienionych raportów są załącznikami  do SIWZ.

IV. Zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji

projektowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej powinno być poprzedzone wykonaniem oceny stanu  technicznego obiektów mostowych oraz wykonaniem niezbędnych badań i ekspertyz, z których będzie w sposób jednoznaczny wynikał stan techniczny jego elementów: jezdni, chodników, balustrad, barier i osłon, urządzeń odwadniających, izolacji, dylatacji, elementów konstrukcyjnych (dźwigary główne, płyta pomostu,), podpór (przyczółki i filary).

Z przeprowadzonych badań i po wykonaniu ekspertyz technicznych powinien jednoznacznie wynikać zakres prac budowlanych.

Zamawiający dysponuje przeglądem szczegółowym mostów z 2008 r., które są jako  załącznik do SIWZ.

Ulica Łopuskiego droga kategorii gminnej  o nawierzchni z asfaltobetonu , dojazd do obiektów mostowych

W/w obiekty  są zlokalizowane na obszarze wpisanych  do rejestru zabytków, dokumentacja projektowa powinna być  uzgadniona z WUOZ (Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie Oddział w Koszalinie).

W ramach zamówienia należy wykonać: kompleksową,  pełnobranżową dokumentację techniczną w stadium Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego na remonty mostów wraz z dojazdami ( ul.Łopuskiego) i całą infrastrukturą. Ulica Łopuskiego dot. dojazdu do obiektu mostowego na rz. Parseta ,na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szpitalną .Ulica Łopuskiego - kategoria drogi – droga gminna;- Klasa drogi – Z1x2

- most na rzece Parsęcie:

  - przyjęte rozwiązania techniczne remontowanego mostu winny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania (Dz. U. nr 63, poz. 736);

  - realizacja  remontu mostu wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;

  - kategoria drogi - droga gmina

  - nawierzchnia jezdni – twarda ulepszona;

  - należy zaprojektować iluminację obiektu mostowego;

  - remont nawierzchni jezdni i chodników na dojazdach do mostu

  - przełożenie, remont urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową

- most na kanale drzewnym:

  - przyjęte rozwiązania techniczne remontowanego mostu winny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania (Dz. U. nr 63, poz. 736);

  - realizacja  remontu mostu wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;

  - kategoria drogi - droga gmina

  - nawierzchnia jezdni – twarda ulepszona;

  - remont nawierzchni jezdni i chodników na dojazdach do mostu

  - przełożenie, remont urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową

V.PRZEPISY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156,poz. 1118 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1133),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich sytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalono-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r.Nr 202, poz. 2072 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U z 2004 r, Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr25, poz. 150 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. , Nr108, poz. 908),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133),

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr240, poz. 2027),

- Instrukcja GDDKiA z 2005 r. O przeprowadzaniu przeglądu drogowych obiektów

inżynierskich

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)

- ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)