CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

I.    Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II.   Wizja lokalna Placu Budowy	4

# I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania „Termomodernizacja przedszkola nr 7 w Kołobrzegu”.

Przedszkole nr 7 znajduje się przy ul. Bogusława X 17, nr działki 229 obręb 13 w Kołobrzegu. Przewiduje się wykonanie docieplenia i remontu budynku przedszkola oraz przebudowę instalacji sanitarnych wewnętrznych

W ramach prac należy wykonać:

- Branża budowlana

    - Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą, w kompletnym, bezspoinowym systemie dociepleniowym na bazie:

    - emulsji gruntującej,

    - styropianu EPS min. 70gr. 10 cm.,

    - siatki podtynkowej z włókna szklanego,

    - kołków systemowych do mocowania mechanicznego płyt styropianowych do podłoża,

    - tynku zewnętrznego cienkowarstwowego typu drobny „Baranek”,

    - farby elewacyjnej zewnętrznej, silikonowej – kolorystyka zostanie podana przez inwestora.

    - Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych metodą lekką-mokrą  w kompletnym, bezspoinowym systemie dociepleniowym na bazie:

    - emulsji bitumicznej-izolacji przeciwwilgociowej,

    - styropianu EPS min. 100gr. 10 cm. wodoodpornego lub polistyrenu ekstradowanego układanego dwuwarstwowo o łącznej grubości 10 cm lub z krawędziami na zakład,

    - dodatkowe zabezpieczenie warstwy dociepleniowej z folii kubełkowej.

    - Docieplenie przestrzeni stropodachu metodą blow-in wdmuchiwania w wolną przestrzeń stropodachu granulatu wełny mineralnej o grubości warstwy 20 cm

    - Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

    - Wymiana uszkodzonych szyb w istniejącej stolarce okiennej

    - Wymiana krat okiennych

    - Wykonanie opaski wokół budynku

    - Montaż kratek wentylacji grawitacyjnej w ścianie zewnętrznej

    - Wymiana pokrycia dachu z papy

    - Wymiana obróbek blacharskich wieńczących attykę z blachy 0,8 mm ocynkowanej

    - Wykonanie rynny wewnętrznej z blachy 0,8 mm ocynkowanej

    - Roboty rozbiórkowe:

    - wyburzenia ścian działowych (zgodnie z projektem),

    - rozbiórka wypełnienia otworu drzwiowego pod istniejącym nadprożem, bez naruszenia konstrukcji budynku,

    - rozbiórka istniejących schodów żelbetonowych i podestu na elewacji zachodniej z pozostawieniem części muru jako oporowego do proj. schodów terenowych,

    - rozbiórka schodów wewnętrznych, betonowych na gruncie i przyległych murów oporowych na elewacji wschodniej,

    - rozbiórka zadaszenia nad wejściem głównym.

    - Murowanie ścian, uzupełnienie ścian z gazobetonu odmiany 800 na zaprawie klejowej z tynkowaniem i malowaniem farbami akrylowymi

    - Wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej i obrzeży chodnikowych

    - Uzupełnienie chodników pieszych z kostki betonowej

    - Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym w konstrukcji lekkiej

    - Obudowy pionów proj. instalacji sanitarnej metodą suchej zabudowy

    - Wymiana instalacji odgromowej

    - Wymiana wyłazu dachowego 50x50 na lekki z laminatu poliestrowego, kopułowy, z kompletem obróbek blacharskich

- Branża sanitarna

- Remont i przebudowa instalacji wodociągowej

- Remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

- Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń kuchennych

- Remont węzła cieplnego w pomieszczeniu wymiennikowi

- Dokumentacja powykonawcza

- mapa sytuacyjna powykonawcza,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami,

- badania,

- aprobaty,

- opinie,

- Dziennik Budowy,

- oświadczenie Kierownika Budowy.

Uwagi !!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

- Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy                            i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.